## Slide 1: Endüstriyel Robotlar

## Slide 2: Robot Nedir?
Endüstriyel robotun en kapsamlı tanımı ve robot tiplerinin sınıflandırılması ISO 8373 standardında belirlenmiştir. Bu standarda göre bir robot şöyle tanımlanır:
“Üç veya daha fazla programlanabilir ekseni olan, otomatik kontrollü, programlanabilir, çok amaçlı, bir yerde sabit duran veya tekerleri olan, ortamdan aldığı verileri çevresi hakkında sahip olduğu bilgiyle sentezleyerek, anlamlı ve amaçlarına yönelik hareket edebilen, endüstriyel uygulamalarda kullanılan manipülatördür”

## Slide 3
Robotların daha önceleri kullanılan otomatik makinelerden farkları:
Mafsal hareketleri çok daha fazladır.
Daha hızlı iş görür.
Vidaları yanlış yere monte etme gibi herhangi
bir yanlış harekette bulunulmaz.

## Slide 4
Kendi işlemlerinin doğruluğunu kontrol edebilir.
Gerektiğinde ana sisteme bağlı olmaksızın kendi bölümlerine ilişkin çalışmaları kendi başlarına sürdürebilir. İmal edilen parçaları, kendi kendine tasnif edip yükler. Parçayı, ait olduğu bölümlerine götürerek yerleştirebilir.
Robotları diğer makinelerden ayıran anahtar kelimeler yeniden programlanabilme ve manipülatördür.
Manipülatörler insan kolu gibidir ve çevre şartlarına göre değişik şekillerde tasarlanabilir(Su olan bir ortamda su geçirmeyen ve suya dayanıklı yapı gibi). Bunun için manipülatör robotun kolu olarak tanımlanabilir.

## Slide 6: Endüstriyel Robot Nedir ve Ne İşe Yarar ?
Gün geçtikçe gelişen, geliştikçe büyüyen üretim teknolojisi artık daha hızlı olmaya ve hızı arttırırken kaliteyi bozmamak zorunda kalmıştır. Bu iki parametrenin beraber artması için yeni arayışlara girilmiş ve endüstriyel robotlar tasarlanmıştır.
Endüstride tekrarlı işlemler için insan kullanımı yavaş kalmakta ve bir çok sebeple firelere sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda çalışan personelin bir anlık dikkatsizliği, psikilojik sorunu o an ki işini etkilemekte buda üretilen ürünün kalitesini düşürmektedir.

## Slide 7
Bu gibi sebeplerden dolayı geliştirilen endüstriyel robotlar hem kaliteli üretimi sağlarken hemde daha hızlı üretim yapılmasına olanak sağlıyor.
Örneğin bisküvi paketleme işlemi yapan bir robotun pişmiş bisküvi ile pişmemiş bisküviyi ayırması ve bunları ayrı işlemler yapması üretimde standardizasyon açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple endüstriyel robot kullanımı git gide zorunlu olmakta ve gelecekte her fabrikada en az bir robotun olması öngörülmektedir.

## Slide 8
Video_1

## Slide 9: ENDÜSTRİYEL ROBOT
Pnömatik, hidrolik, mekanik ve elektronikteki gelişmeler sonucunda artık insanlar bir işlemi her seferinde aynı doğrulukta yapabilecek robotlar üretmeye başlamışlardır.
Düşük toleranslarda kullanılabilecek hidrolik ve pnömatik sistemlerin yerini çok hassas çalışan servo motorlu robotlar almıştır.

## Slide 10: ENDÜSTRİYEL ROBOTLARIN YAPISI
Bir endüstriyel robot iki ana bölümden oluşmaktadır.
-Kontrol Ünitesi
-Manipülatör

## Slide 11: MANİPÜLATÖR VE KONTROL ÜNİTESİ
Manipülatör, robotların mekanik kısmı olarak da tanımlanabilir. Üzerinde servo motorlar, redüktörler, mafsallar, sensörler vs. yer almaktadır. Ayrıca manipülatörün iskeletini oluşturan, bütün bu kompenetleri taşıyan ve genel yapıyı oluşturan uzuvlar vardır.
Kontrol ünitesi, operatörün veya otomasyon sisteminin manipülatöre ulaşmasını sağlar. Oluşturulan programdan veya operatörden ve sensörden gelen bilgiye göre servo sistemi kumanda ederek, istenilen harekelerin yürütülmesinden sorumludur.

## Slide 12: SERVO MOTOR
Bu motorlar özel olarak üretilen dişlilerden oluşmaktadır ve insan elinin ulaşamayacağı toleranslarda işleri kolaylıkla yapabilmektedirler.

## Slide 13
SERVO SİSTEM
Servo sistem, yazılım ve donanım olarak birbirleri ile iletişim halinde olan çeşitli üniteleri içeren birleşik bir sistemdir.
Servo sistem şunlardan oluşur:
Robot eksenlerinin hız ve pozisyonlarının dijital olarak ayarlanması.
Robot motorlarının birbirleriyle eş zamanlı hareket ettirilmesi.
Pozisyon ve hızların ayarlanması.
Çalışma esnasında, robotun her bir ekseninin pozisyonu seri ölçüm kartı tarafından kontrol ünitesine yollanması.
Bu bilgi pozisyon ayarlayıcısına gönderilmesi ve bir önceki bilgi ile karşılaştırılması.
Bu karşılaştırma sonucunda aradaki fark kullanılarak robota yeni hız ve pozisyon referansları yollanması.
Sistem aynı zamanda, yerçekimi, atalet momenti ve eksenlerin birbirleriyle etkileşimi ile ilgili hesapları da kesintisiz olarak yapması.

## Slide 14: KOORDİNAT SİSTEMLERİ
Joint Koordinat Sistemi : Her eklem için ayrı ayrı hareket sağlanır.
World Koordinat Sistemi: Robot bazasında olduğu varsayılan koordinat sistemdir.
Base Koordinat Sistemi : İş parçası konumu raferans alınarak kullanılan koordinat sistemidir.
Tool Koordinat Sistemi : Robotun en uç noktasında veya gripper üzerinde bulunduğu varsayılan koordinat sistemidir.

## Slide 15: Endüstriyel Robotlar Neden Kullanılmalıdır ?
Üretimde Verimlilik Artar Endüstriyel robotlarla birim zamanda çok daha fazla ürünü daha az fireyle temin etmek mümkünüdür. Küçük hesaplamalarla kendini belli edecek olan bu verimlilik artışı, endüstriyel robotun kendi maliyetini kısa vadede çıkarması ve ardından yatırımcısını kara geçirmesi de en büyük avantajlarındandır.
Üretimde Kalite Artar
Endüstriyel robotlar kendisine verilen işi hem kaliteli hemde standart bir şekilde yaptığı gibi kendinden önce ve sonraki işlemlerde ki hatalarıda en aza indirir. Bu sayede üretimde toptan bir kalite artışına katkı sağlar. Normalde olduğundan daha kaliteli ürün üreten yatırımcı müşteri memnuniyetini arttırarak daha çok firmayla çalışma şansı yakalayacaktır.

## Slide 16
Üretimin Devamlılığı Artar
Endüstriyel robotların bir güzel yanıda ağır şartlarda hemen hemen hiç arıza vermeden sürekli olarak standart bir şekilde çalışabilmesidir.
Bir insanla kıyaslandığında robotların izin almaması, yemek yeme ihtiyaçlarının olmaması, insan kadar çok hastalanmamaları ön plana çıkmaktadır. Yatırımcının bir endüstriyel robot alması aslında hatta çalışan mevcut personelden daha dikkatlı, daha hızlı ve daha düşük malıyetli bir personel alması gibidir.
Endüstriyel robot sayesinde müşterilerinize daha sağlıklı teslim tarihi verebilir ve üretiminizi daha rahat planlayabilirsiniz. Müşterinize verdiğiniz sözleri tutabilecek ve bu sayede saygınlığınız ve güvenilirliğiniz artacaktır.

## Slide 17
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Endüstriyel robotlar bir insanı olumsuz şekilde etkileyebilecek işlerde rahatlıkla çalışabilir.
Onlar için ağır ve tehlikeli işin normal işlerden hiç bir farkı yoktur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği olmadan gönül rahatlığıyla endüstriyel robotlara işinizi teslim edebilirsiniz.
Önce güvenlik prensibini benimseyen herkesin tehlikeli işlerde mümkünse robot kullanması kaçınılmazdır. Endüstriyel robotlar sayesinde iş kazalarına son verebilirsiniz.

## Slide 18
Endüstriyel Robot Başlı Başına Avantajdır
Endüstriyel robot kullanımı başlı başına bir avantajdır. Üretim maliyetinizin hesabını daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
Ayrıca haftasonu ve bayramlarda robotlar, personeliniz gibi ek mesai ücreti almazlar.
Robotlar ile üretim yapan firmaların müşterileriyle iş anlaşması yaparken elleri daha güçlüdür.
Üretim hatlarında robot kullanan firmaların daha profesyonel oldukları ve daha büyük göründükleri söylenmektedir. Ayrıca üretimde robotların kullanılması için bir çok kurum sermaye desteği sağlamaktadır.

## Slide 19
KULLANIM ALANLARI
Bu gün bir uzay mekiğinde uyduyu yörüngeye yerleştirme,
Tıpta ilaçların sağlığa uygun ortamda üretimi,
Otomotiv sektöründe kaynak, montaj ve boyama işlemleri,
Tekstil sektöründe boyama, kesme ve dokuma işlemleri,
Askeri alanda mayın arama, bomba imha ve benzeri gibi insan için riskli işler robotlar tarafından yapılır. Robot kullanmak artık bir keyfiyet olmaktan çok mecburiyet halini almıştır. Aşağıda cam, gıda ve döküm dövme sanayisinde kullanılan robotlar gösterilmiştir.

## Slide 20
AVANTAJLARI
Uzaktan yönetilebilirler.
Tehlikeli durumlarda inisiyatif alarak koruma sağlayabilirler.
İnsanlarla mantıklı iletişim kurarak sosyalleşme açıklarını kapatabilirler.
Eğitici ve eğlendirici olabilirler.
Normalde çok zaman alan basit işleri hızlıca yaparak zaman tasarrufu sağlarlar.
İnsanlardan beklenmeyecek zorluktaki veya büyüklükteki işleri yapabilirler.
Tehlikeli veya elverişsiz koşullarda da çalışabilirler.
Rutin işlemlerde standart oluşturarak her ürünü aynı şekilde verirler.
Geribildirim olmaksızın mekanik olarak çalışmaya devam edebilirler.
Yorulmazlar.
Yapım ve bakım maliyetlerine rağmen en ucuz işgücüdür.

## Slide 21
DEZAVANTAJLARI
İşgücünü çok ucuzlattıkları için insanların işsiz kalmalarına neden olabilirler.
Az geribildirimle çalışırken hata olursa, hatanın geri bildirimi yavaş olur.
Rutin işlemlerde yanlış veri varsa sürekli yanlış ürünü verirler.
Yanlış programlandıklarında insanlar için tehlikeli sonuçlara yol açabilirler.
Sıkıcı olabilirler.
Bireysel sosyalleşme ihtiyacını doyurduğu için toplumsal sosyalleşmeyi çökertebilir.
Fazla bakım istemektedirler.