## Slide 1: Temel Pnömatİk Sistemler | Endüstriyel Otomasyon

## Slide 2
  Pnömatik, gaz basıncını mekanik harekete çevirmemizi sağlayan endüstriyel bilim dalıdır. Günümüzde programlanabilir sıralayıcı veya başka lojik kontrolörler içeren elektronik kumanda sistemleri kullanılıyorsa da, bu tip sistemlerde bulunan pnömatik elemanların işlevlerini iyi kavramak gerekir.

## Slide 3
Pratik olarak vakum ve pozitif hava basıncı ile çalışan sistemler ve kullanılan devre elemanları pnömatiğin kapsamı içerisinde değerlendirilir. Yararlı iş yapabilmek için sıkıştırılmış hava içine depolanan enerjiyi kullanan herhangi bir sisteme Pnömatik Sistem denir. (Pneumatic-Pnömatik, Yunanca’da “rüzgar” veya “hava” kelimesinden alınmıştır. Pnömatik Sistemler'de işi yaptıran havadır. Hava atmosferden alınır ve hacmi azaltılması için sıkıştırılır, hacmi azalan gazın basıncı otomatikman artar. Sıkıştırılmış hava esas olarak bir piston veya kanada etki etmek suretiyle iş elde etmek için kullanılır.

## Slide 5
Pnömatik ile Neler Yapılabilir?
Basınçlı havanın uygulama alanı oldukça geniştir. Pnömatik, robotik proses makinelerindeki lineer ve döner hareketlerin karmaşıklığından pnömatik presler ve beton kıran pnömatik matkaplar için gerekli yüksek kuvvetlere kadar her dalda uygulama alanı bulunmaktadır. Genel olarak kullanım alanları; ► Hava, su ve kimyasal madde sistem valflerinin çalışmasında ► Ağır veya sıcak kapıların çalışmasında ► İnşaat, çelik, madencilik ve kimya endüstrisinde silo doldurma ve boşaltmasında ► Beton ve asfalt döşemelerinde dövme ve sıkıştırma işlemlerinde ► Sürekli döküm makinelerinde kaldırma ve hareket ettirmede

## Slide 6
► Sprey boyamada ► Montaj makinelerinde ve takım tezgahlarında jigle ve fikstürlerin tutulmasında ► Lehim ve kaynak tutma işlemlerinde ► Bükme, çekme ve haddeleme gibi şekil verme işlemlerinde ► Nokta kaynak makinelerinde ► Perçinlemede ► Şişeleme ve doldurma makinelerinde ► Test donanımlarında ► Komponent ve malzeme taşınmasında ► Pnömatik robolarda

## Slide 8
Pnömatiğin Avantajları
1) Bulunabilirlik
Pnömatikte güç havadır. Hava da yeryüzünde her yerde bulunur. Bunun yanı sıra fabrikalar ve endüstri çeşitlerinin çoğunda, çalışma yerlerinde basınçlı hava tesisatı bulunmaktadır. Uzak konumlu çalışmalarda ise kompresör daireleri kurulup ihtiyaç karışalanabilir.
2) Depolama
Büyük hacimlerde kolaylıkla depolanabilir.
3) Tasarım ve Kontrolde Kolaylık
Pnömatik elemanlarının tasarımları oldukça kolaydır. Bundan dolayı basit kontrol ile geniş otomasyon sistemlerinin oluşturulmasında kolaylıkla bulunabilir.
4) Hareket Seçimi
Basit ve sürekli olarak ayarlanabilir çalışma hızları ile gerek doğrusal hareket, gerekse açısal dönme hareketi elde etme olanağı mevcuttur.

## Slide 9
5) Ekonomik Olması
Elemanların maliyeti düşük olduğundan, tesisatında maliyeti düşük olmaktadır. Servise ihtiyaç duymadan uzun süre çalışabilirler. Bundan dolayı bakım maliyeti oldukça düşüktür.
6) Güvenilirlik
Uzun çalışma ömürleri vardır. Bundan dolayı yüksek sistem güvenirliği oluşmaktadır. 7) Çevreye Karşı Mukavemet
Birçok sistemin arızalanabildiği yüksek sıcaklık, tozlu ortam ve koroziv ortamlardan etkilenmezler.
8) Oldukça Temiz
Sistem olarak oldukça temizdir. Boşaltma havasının uygun hazırlanışı ile oda standartlarında kullanılabilirler.
9) Emniyet
Yüksek riskli ortamlarda yangın tehlikesi yoktur. Sistem aşırı yüklenmeden etkilenmez çünkü tahrik elemanları basit biçimde durur. Pnömatik iş elemanları yüksek ısı oluşturmaz.

## Slide 10
Pnömatik Manyetik Tutucu

## Slide 11
Pnömatiğin Dezavantajları
1) Yüksek Maliyet
Pnömatik sistemde kullanacağımız havayı öncelikle üretmeli, soğutmalı, temizlemeli ve gerekirse yağlamalıyız. 7 bar işletme basıncında dakikada 1 metreküp hava üretebilmemiz için 8kW'lık elektrik gücüne ihtiyacımız vardır.
2) Sıkıştırılabilirlik
Basınçlı havanın sıkışabilirlik özelliğinden dolayı silindir hızını ayarlamak zordur. Her zaman düzgün ve sabit bir hız elde edilemez.

## Slide 12
3)Kuvvet
7 bar işletme basıncında 1000 kg’a kadar pnömatik daha hızlı ve ekonomiktir. 1000 kg ve 2000 kg arasında ise tercihe göre pnömatik veya hidrolik seçilebilir. Ama 2000 kg üzeri pnömatik tercihi ekonomik olmamaktadır.
4) Gürültü
Pnömatik sistemde kullanılan basınçlı hava egzoz hattından atmosfere atılırken oldukça gürültü ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunu çözmek için çeşitli susturucular üretilmiştir.
5) Çevre Kirliliği
Eskiden pnömatik elemanları yağlamak için basınçlı hava içine yağ karıştırılırdı. Egzozdan atılan bu hava çevre için zararlı idi. Yeni teknolojiler ile geliştirilen pnömatik elemanlarda yağlamaya gerek yoktur. Dolayısı ile pnömatik çevre dostu bir enerji iletim şekli olmuştur.

## Slide 13
Temel Pnömatik Sistem
Temel bir pnömatik devre 2 ana bölümden oluşur: ► Hava üretim ve dağıtım sistemi ► Hava tüketim sistemi

## Slide 15
Pnömatik sistemlerde hava şartlandırıcı, havanın transfer hattından pnömatik sisteme giriş yerinde kullanılan ve havayı kurulu sistem içerisinde kullanılacak özelliklere getiren elamanlara hava şartlandırıcı denir. Her pnömatik sistemin belirli bir çalışma basıncı vardı

## Slide 16
Hava Üretim Sistemi
1) Kompresör
Atmosferik basınçta emilen hava sıkıştırılmakta ve daha yüksek basınçta pnömatik sistemi verilmektedir. Böylece mekanik enerji pnömatik enerjiye dönüştürülmektedir.
2) Elektrik Motoru
Kompresöre mekanik enerji sağlamaktadır. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmektedir.

## Slide 17
3) Basınç Anahtarı
Hava tankındaki basıncı duyarak elektrik motoruna kumanda eder. Motorun durduğu bir maksimum basınç ile tekrar harekete geçirdiği bir minimum basınca ayarlanır.
4) Çek Valf
Sıkıştırılmış havanın tanka akmasına izin verir. Kompresör durduğu zaman havanın geriye sızmasını önler.
5) Hava Tankı
Sıkıştırılmış havayı muhafaza eder. Büyüklüğü kompresörün kapasitesi ile belirlenir. Hacmi büyüdükçe kompresörün devreye grip çıkma aralığıda uzamaktadır.
6) Manometre
Tank basıncını gösterir

## Slide 18
7) Otomatik Boşaltıcı
Tankta yoğuşan bütün suyu, denetlemeye gerek kalmadan boşaltır.
8) Emniyet Valfi
Sıkıştırılmış havanın bir kısmını dışarı atar.
9) Soğutmalı Hava Kurutucusu
Sıkıştırılmış havayı donma noktasının birkaç derece üstüne kadar soğutur ve havadaki nemin çoğunu yoğunlaştırır. Böylece sistemin devamında su bulunmasını önler.
10) Hat Filtresi
Ana boru üzerinde bulunan bu filtrenin minimum bir basınç düşümüne ve yağ sisini uzaklaştırma özelliğine sahip olması gerekir. Hava hattının toz, su ve yağdan arındırılmasını sağlar.

## Slide 19
Hava Tüketim Sistemi
1) Hava Çıkış Noktası
Tüketiciler için hava ana borunun üst kısmından alınır böylece olası yoğuşmuş suyun ana borunun içinde kalmasını sağlanır. Su daha alçak bir noktaya ulaştığında borunun alt kısmında bulunan bir su çıkış noktasındaki otomatik tahliye elemanına doğru akacak ve dışarı atılmış olacaktır.
2) Otomatik Boşaltıcı
Aşağıya doğru eğimli her borunun en alçak noktasında bir boşaltıcı bulunmalıdır. En verimli yöntem otomatik boşaltıcı kullanmaktır. Çünkü elle boşaltım unutulsa bile otomatik boşaltıcı suyun borunun içinde kalmasına engel olur.
3) Hava Servis Birimi
Optimal basınçta temiz sıkıştırılmış hava sağlar. Gerektiğinde, yağlama isteyen pnömatik sistem elemanlarının ömrünü uzatmak için havaya yağ katar.

## Slide 20
4) Yön Denetim Valfi
Hareketin yönünü denetlemek için silindir bağlantılarına değişimli olarak basınç verir ve havayı tahliye eder.
Çift Bobinli Yön Kontrol Valfi
5) İş Elemanı
Basınçlı havanın potansiyel enerjisini mekanik işe dönüştürür.
6) Hız Ayar Valfleri
İş elemanlarının hızını kolaylıkla ve sürekli biçimde ayarlamasına izin verir.