## Slide 1: Endüstriyel Robotlar

## Slide 2
Endüstriyel Robotlar & Sınıflandırılması
Hayatımızı kolaylaştıran robotların yanında bir de bunun öncesi olan iş yaşamımızı daima kolaylaştıran endüstriyel robotlar var. Endüstriyel robotların bir vida sıkımından kutuları istiflemeye kadar birçok alanda kullanımı hem zamandan, hem iş gücünden hem de maddi olarak kazanım sağlar.

## Slide 3
Endüstriyel Robotlar & Sınıflandırılması
Robotlar; Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi birçok çok disiplinin ortak çalışma alanıdır. Bir yazılım aracılığı ile yönetilen, yararlı bir amaç ve insanlığın işini kolaylaştırıp, gereksiz güç kaybını önleyen, zamandan tasarruf ettiren karmaşık makinelerdir. Teknolojinin hızla geliştiği şu zaman diliminde robotlar sadece endüstriyel alanında dışına çıkıp hayatımıza adım adım girmektedirler. 1206 yılında robotiğin ilk adımlarını atan El-Cezeri'dir.
Endüstriyel bir robot, üç ya da daha fazla eksende otomatik olarak kontrol edilen, yeniden programlanabilir, çok amaçlı manipülatör olarak tanımlanır. Robotik alanda ise daha pratik çalışma, tasarlama ve kullanım olarak tanımlanabilir.

## Slide 4
Görüntü hepimizin aşina olduğu karelerden. Fotoğrafta görülen yapıda robotların yerine insanların olduğunu düşünürsek birçok yönden kazanım yerine kayıba neden oluruz. Robotlar endüstriyel hayatı kolaylaştıran en önemli icatlardandır.
Robot deyince insanların aklına ilk karmaşık işler yapabilen cihazlar geliyor. Ama sadece bir robot büyük bir fabrikada sadece minik bir vidayı sıkmakla yükümlendirilmiş olabilir ya da büyük karışık malzemeleri boyutlarına göre ayıran bir robot varlığını da düşünebiliriz. Yani kısaca robot işimizi hangi boyutta olursa olsun kolaylaştıran bir tasarımdır.

## Slide 5
Robotların daha önceleri kullanılan otomatik makinelerden farkları:
Mafsal hareketleri çok daha fazladır.
Daha hızlı iş görür.
Vidaları yanlış yere monte etme gibi herhangi bir yanlış harekette bulunulmaz.

## Slide 6
Kendi işlemlerinin doğruluğunu kontrol edebilir.
Gerektiğinde ana sisteme bağlı olmaksızın kendi bölümlerine ilişkin çalışmaları kendi başlarına sürdürebilir. İmal edilen parçaları, kendi kendine tasnif edip yükler. Parçayı, ait olduğu bölümlerine götürerek yerleştirebilir.
Robotları diğer makinelerden ayıran anahtar kelimeler yeniden programlanabilme ve manipülatördür. Manipülatörler insan kolu gibidir ve çevre şartlarına göre değişik şekillerde tasarlanabilir(Su olan bir ortamda su geçirmeyen ve suya dayanıklı yapı gibi). Bunun için manipülatör robotun kolu olarak tanımlanabilir.

## Slide 7: Endüstriyel Robot Nedir ve Ne İşe Yarar ?
Gün geçtikçe gelişen, geliştikçe büyüyen üretim teknolojisi artık daha hızlı olmaya ve hızı arttırırken kaliteyi bozmamak zorunda kalmıştır. Bu iki parametrenin beraber artması için yeni arayışlara girilmiş ve endüstriyel robotlar tasarlanmıştır.
Endüstride tekrarlı işlemler için insan kullanımı yavaş kalmakta ve bir çok sebeple firelere sebebiyet vermektedir. Aynı zamanda çalışan personelin bir anlık dikkatsizliği, psikilojik sorunu o an ki işini etkilemekte buda üretilen ürünün kalitesini düşürmektedir.

## Slide 8
Bu gibi sebeplerden dolayı geliştirilen endüstriyel robotlar hem kaliteli üretimi sağlarken hemde daha hızlı üretim yapılmasına olanak sağlıyor.
Örneğin bisküvi paketleme işlemi yapan bir robotun pişmiş bisküvi ile pişmemiş bisküviyi ayırması ve bunları ayrı işlemler yapması üretimde standardizasyon açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple endüstriyel robot kullanımı git gide zorunlu olmakta ve gelecekte her fabrikada en az bir robotun olması öngörülmektedir.

## Slide 9: ENDÜSTRİYEL ROBOT
Pnömatik, hidrolik, mekanik ve elektronikteki gelişmeler sonucunda artık insanlar bir işlemi her seferinde aynı doğrulukta yapabilecek robotlar üretmeye başlamışlardır. Düşük toleranslarda kullanılabilecek hidrolik ve pnömatik sistemlerin yerini çok hassas çalışan servo motorlu robotlar almıştır.

## Slide 10: ENDÜSTRİYEL ROBOTLARIN YAPISI
Bir endüstriyel robot iki ana bölümden oluşmaktadır.
-Kontrol Ünitesi
-Manipülatör

## Slide 11: KONTROLÖR
Kontrolör, Endüstriyel Robotta istenen hareketlerin yapılması ve çevre birimlerle uyumlu çalışmanın sağlanması amacıyla bilgisayar tarafından ilgili programa bağlı olarak üretilen sinyaller doğrultusunda gerekli kontrol işlemlerinin yapıldığı sistem birimidir.

## Slide 12: MANİPÜLATÖR
Manipülatör, Endüstriyel Robot sistemin esas hareket eden ve çok sayıda akstan oluşan insan koluna benzer kısmıdır. Robotların manipülatör hareketinin belirtilmesi amacıyla negatif ve pozitif bir yön belirtilmiş doğruya eksen adı verilmektedir. Genel anlamda manipülatör deyince, asıl mekanik düzeni oluşturan robot kolu akla gelmektedir. Manipülatör yanda görüldüğü gibi, robotun kinematik zincirini oluşturan ve sahip olduğu eksenleri doğrultusunda hareket etmeyi sağlayan birbirine bağlı çok sayıda hareketli akstan ile birlikte ilgili mekanik ve elektronik aksamın oluşturduğu robot kolu olarak ifade edilebilmektedir.Manipülatör hafif alaşım dökümden yapılmış 6-eksen mafsallı kola sahiptir.

## Slide 14: MANİPÜLATÖR VE KONTROL ÜNİTESİ
Manipülatör, robotların mekanik kısmı olarak da tanımlanabilir. Üzerinde servo motorlar, redüktörler, mafsallar, sensörler vs. yer almaktadır. Ayrıca manipülatörün iskeletini oluşturan, bütün bu kompenetleri taşıyan ve genel yapıyı oluşturan uzuvlar vardır.
Kontrol ünitesi, operatörün veya otomasyon sisteminin manipülatöre ulaşmasını sağlar. Oluşturulan programdan veya operatörden ve sensörden gelen bilgiye göre servo sistemi kumanda ederek, istenilen harekelerin yürütülmesinden sorumludur.

## Slide 15: SERVO MOTOR
Bu motorlar özel olarak üretilen dişlilerden oluşmaktadır ve insan elinin ulaşamayacağı toleranslarda işleri kolaylıkla yapabilmektedirler.

## Slide 16
SERVO SİSTEM
Servo sistem, yazılım ve donanım olarak birbirleri ile iletişim halinde olan çeşitli üniteleri içeren birleşik bir sistemdir.
Servo sistem şunlardan oluşur:
Robot eksenlerinin hız ve pozisyonlarının dijital olarak ayarlanması.
Robot motorlarının birbirleriyle eş zamanlı hareket ettirilmesi.
Pozisyon ve hızların ayarlanması.
Çalışma esnasında, robotun her bir ekseninin pozisyonu seri ölçüm kartı tarafından kontrol ünitesine yollanması.
Bu bilgi pozisyon ayarlayıcısına gönderilmesi ve bir önceki bilgi ile karşılaştırılması.
Bu karşılaştırma sonucunda aradaki fark kullanılarak robota yeni hız ve pozisyon referansları yollanması.
Sistem aynı zamanda, yerçekimi, atalet momenti ve eksenlerin birbirleriyle etkileşimi ile ilgili hesapları da kesintisiz olarak yapması.

## Slide 17
Robotların Sınıflandırılması
1. Kartezyen Manipülatör
Bu tip çalışmada robotun birbirine dik olarak kayan eklemleri mevcuttur. Yani x,y,z koordinatlarında birbirine dik hareketler gerçekleştirilir. Mekanik yönden çok sağlam olmasına rağmen çalışma alanındaki hareket yeteneği bakımından zayıf olması bir dezavantajdır. Basit yapı tasarımından dolayı kolların hareketi kolaydır. Bir yere ulaşması için hesaplanacak yol çok basit olarak bulunabilir. Bu robot tipi çok büyük boyutlarda ve ağırlıklarda nesneleri hareket ettirmek, taşımak için optimum seçimdir.

## Slide 19
Robotların Sınıflandırılması
2-) Silindirik Manipülatör
Adından da anlaşılacağı üzere silindirik koordinalarda hareket eden robot tipidir. Kollarından biri düşeyde, diğeri radyal doğrultuda hareket ederek işlemleri gerçekleştirir. Bir temel yatağı etrafında dönebilen ve diğer iki uzvu taşıyan ana bir desteğe sahip robotlardır. Bu tip manipülatörler de mekanik yönden sağlamdır fakat bilek konum doğruluğu yatay harekete bağlı olarak azalır. Kartezyen manipülatörde olduğu gibi büyük boyutlu nesnelerin taşınmasında kullanılırlar. Bu tip manipülatörlerde hidrolik motorlar tercih edilir.

## Slide 20
Yapılması gereken iş ve hedefin aynı doğrultuda olmadığı montaj işlerinde çoğunlukla silindirik manipülatörler kullanılır. Robotun dönüş kabiliyeti çok yüksek olduğundan belirli bir doğrultuda olmayan işlerde kartezyen koordinatlı robotlara göre çok hızlıdırlar.

## Slide 21
3-) Küresel Manipülatör
Bu tip bir manipülatör iki tane döner ve bir tane kayar tip eklemden meydana gelmektedir. Bu tip manipülatörler mekanik açıdan silindirik ve kartezyen manipülatöre göre daha zayıf, mekanik yapı yönünden diğerlerinden daha karmaşıktır. Elektrik motorlarının tercih edildiği bu robot tipi çoğunlukla makine montajlarında kullanılırlar. Kola ait uzuvlardan biri doğrusal hareket yapabilecek, bunu destekleyen diğer uzuvlardan biri temele dik olan eksen etrafında, diğeri de bu eksene dik ve temele paralel bir eksen etrafında dönmektedir.

## Slide 22
Dikey hareket kolun açısal hareketiyle tutucunun aşağı ve yukarıya çıkabileceği kadardır. Cilalama, transfer işlemlerinde, test ve kontrolde ağırlıklı olarak bu manipülatör tipleri kullanılmaktadır.

## Slide 23
4-) Mafsallı Manipülatör
İnsan kol yapısı kıstas alınan bu tip manipülatörler tüm eklemleri döner olduğundan en yetenekli robotlardır. Boyama, kaynak yapma, montaj, yüzey temizleme vb. gibi endüstriyel uygulamalarda geniş kullanım alanına sahiptirler. Elektrik motorların tercih edildiği bu manipülatörler kontrol işlemindeki zorluklar nedeniyle bu koordinat sistemi robot tekniğinde geç uygulama alanı bulabilmiştir. Maksimum derece hareket imkanı sağlayan bu robotlar kabiliyet bakımından en iyi robot çeşitlerindendir.

## Slide 24: Endüstriyel Robotlar Neden Kullanılmalıdır ?
Üretimde Verimlilik Artar Endüstriyel robotlarla birim zamanda çok daha fazla ürünü daha az fireyle temin etmek mümkünüdür. Küçük hesaplamalarla kendini belli edecek olan bu verimlilik artışı, endüstriyel robotun kendi maliyetini kısa vadede çıkarması ve ardından yatırımcısını kara geçirmesi de en büyük avantajlarındandır.
Üretimde Kalite Artar
Endüstriyel robotlar kendisine verilen işi hem kaliteli hemde standart bir şekilde yaptığı gibi kendinden önce ve sonraki işlemlerde ki hatalarıda en aza indirir. Bu sayede üretimde toptan bir kalite artışına katkı sağlar. Normalde olduğundan daha kaliteli ürün üreten yatırımcı müşteri memnuniyetini arttırarak daha çok firmayla çalışma şansı yakalayacaktır.

## Slide 25
Üretimin Devamlılığı Artar
Endüstriyel robotların bir güzel yanıda ağır şartlarda hemen hemen hiç arıza vermeden sürekli olarak standart bir şekilde çalışabilmesidir.
Bir insanla kıyaslandığında robotların izin almaması, yemek yeme ihtiyaçlarının olmaması, insan kadar çok hastalanmamaları ön plana çıkmaktadır. Yatırımcının bir endüstriyel robot alması aslında hatta çalışan mevcut personelden daha dikkatlı, daha hızlı ve daha düşük malıyetli bir personel alması gibidir.
Endüstriyel robot sayesinde müşterilerinize daha sağlıklı teslim tarihi verebilir ve üretiminizi daha rahat planlayabilirsiniz. Müşterinize verdiğiniz sözleri tutabilecek ve bu sayede saygınlığınız ve güvenilirliğiniz artacaktır.

## Slide 26
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Endüstriyel robotlar bir insanı olumsuz şekilde etkileyebilecek işlerde rahatlıkla çalışabilir. Onlar için ağır ve tehlikeli işin normal işlerden hiç bir farkı yoktur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği olmadan gönül rahatlığıyla endüstriyel robotlara işinizi teslim edebilirsiniz. Önce güvenlik prensibini benimseyen herkesin tehlikeli işlerde mümkünse robot kullanması kaçınılmazdır. Endüstriyel robotlar sayesinde iş kazalarına son verebilirsiniz.

## Slide 27
Endüstriyel Robot Başlı Başına Avantajdır
Endüstriyel robot kullanımı başlı başına bir avantajdır. Üretim maliyetinizin hesabını daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz.
Ayrıca haftasonu ve bayramlarda robotlar, personeliniz gibi ek mesai ücreti almazlar.
Robotlar ile üretim yapan firmaların müşterileriyle iş anlaşması yaparken elleri daha güçlüdür.
Üretim hatlarında robot kullanan firmaların daha profesyonel oldukları ve daha büyük göründükleri söylenmektedir. Ayrıca üretimde robotların kullanılması için bir çok kurum sermaye desteği sağlamaktadır.

## Slide 28
KULLANIM ALANLARI
Bu gün bir uzay mekiğinde uyduyu yörüngeye yerleştirme,
Tıpta ilaçların sağlığa uygun ortamda üretimi,
Otomotiv sektöründe kaynak, montaj ve boyama işlemleri,
Tekstil sektöründe boyama, kesme ve dokuma işlemleri,
Askeri alanda mayın arama, bomba imha ve benzeri gibi insan için riskli işler robotlar tarafından yapılır. Robot kullanmak artık bir keyfiyet olmaktan çok mecburiyet halini almıştır. Aşağıda cam, gıda ve döküm dövme sanayisinde kullanılan robotlar gösterilmiştir.

## Slide 29
AVANTAJLARI
Uzaktan yönetilebilirler.
Tehlikeli durumlarda inisiyatif alarak koruma sağlayabilirler.
İnsanlarla mantıklı iletişim kurarak sosyalleşme açıklarını kapatabilirler.
Eğitici ve eğlendirici olabilirler.
Normalde çok zaman alan basit işleri hızlıca yaparak zaman tasarrufu sağlarlar.
İnsanlardan beklenmeyecek zorluktaki veya büyüklükteki işleri yapabilirler.
Tehlikeli veya elverişsiz koşullarda da çalışabilirler.
Rutin işlemlerde standart oluşturarak her ürünü aynı şekilde verirler.
Geribildirim olmaksızın mekanik olarak çalışmaya devam edebilirler.
Yorulmazlar.
Yapım ve bakım maliyetlerine rağmen en ucuz işgücüdür.

## Slide 30
DEZAVANTAJLARI
İşgücünü çok ucuzlattıkları için insanların işsiz kalmalarına neden olabilirler.
Az geribildirimle çalışırken hata olursa, hatanın geri bildirimi yavaş olur.
Rutin işlemlerde yanlış veri varsa sürekli yanlış ürünü verirler.
Yanlış programlandıklarında insanlar için tehlikeli sonuçlara yol açabilirler.
Sıkıcı olabilirler.
Bireysel sosyalleşme ihtiyacını doyurduğu için toplumsal sosyalleşmeyi çökertebilir.
Fazla bakım istemektedirler.