## Slide 1: Hİdrolİk Sİstemler 2. Bölüm

## Slide 2
Hidrolik, kelime anlamına bakacak olursak çoğumuzun bildiği üzere ilgi alanının su olduğunun farkına varmış oluruz. Bunu biraz daha genelleyecek olursak, sadece su değil akışkanlar olarak tasvir edebiliriz.
Daha teknik bir tanımla hidrolik; basınçlı bir akışkan yardımıyla hareket ve kuvvet iletimi ve denetimi anlamına gelmektedir.
Hidrolik sistem ise basınçlı akışkanın sahip olduğu hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket elde etmek için hazırlanan sistemlerdir.

## Slide 3
Arabanızı rahatça kontrol etmenizi sağlar, en gelişmiş ordu araçlarına hassas manevra kabiliyeti verir. Endüstrileşmiş dünyamız hidroliğe bağımlıdır. Fakat hidrolik yaşamımızda o kadar yer etmiştir ki onu çoğu zaman farkedemeyiz. Hidrolik yeryüzünün değerli madenlerini çıkaran ekskavatörleri kaldırmaya, yönlendirmeye ve sürmeye yarayan kas gücünü sunar.

## Slide 4
İnsan gücünü yetersiz kaldığı her durumda hidrolik gücünden yardım alınır. Hidrolik sistemler, ağır şartlarda insan gücünün yetmediği ve insan hızının yeterli olmadığı durumlarda işi kolayca yapabilmeyi sağlamaktadır. Düşünün ki tek eliniz ile tonlarca ağırlıktaki bir aracı kaldırıyorsunuz.

## Slide 5
Enerji iletiminde kullanılan akışkanlar genellikle su ve petrol kökenli yağlardır. Hidrolik sistem kullanılacak olan akışkanın güç iletebilmesi için uygun viskozitede seçilmesi ve sistemin özelliğine uygun olması gerekir. Akıcılığı olmayan, katılaşmış yağlarla güç iletimi mümkün değildir. Viskozitesi yüksek yağların kullanılması büyük sürtünmelere ve önemli güç kayıplarına yol açar. Bahsetmiş olduğumuz bu viskoziteyi tanımlayacak olursak en basit tanım; akışkanın akmaya karşı göstermiş olduğu dirençtir diyebiliriz.
Enerji İletiminde Kullanılan Akışkanlar Nelerdir?

## Slide 6
Daha kalıcı bir tanım olabilmesi için bal örneğini vermek yerli yerinde olacaktır. Baldaki akış hareketini izlediğimizde gözle görülür bir şekilde düşük hızda bir akış izlemekteyiz. İşte bu akmaya karşı olan dirençtir.
Hidrolik sistemler, ağır işlerin yapıldığı makinelerde kullanılmaktadır.

## Slide 11
Şekilde 1 numaralı pistonun üzerindeki F1 kuvveti pistonu S1 kadar iterse, S1×A1 kadar sıvı yerdeğiştirir. Yerdeğiştiren sıvı 2 numaralı A2 alanlı pistonu S2×A2 kadar yukarıya kaldırır. Bu durumda; S1/S2 = A2/A1 = F2/F1 bağıntısı geçerli olur. Bu sisteme bir kuvvet amplifikatörü diyebiliriz. Basınç tüm yüzeylere eşit şekilde dağıldığından kabın şekli önemli değildir. Eğer F1 kuvveti A1 yüzeyine etki ederse oluşan basınç ; P =F1/A1 P basıncı sistemin her yerinde aynıdır. Bu basınç ile sistemin ikinci tarafında oluşan kuvvet yani aracı kaldıran kuvvet; F2 = P2×A2 Böylece F1/A1 = F2/A2 veya F2/F1 = A2/A1 şeklinde yazılabilir. Kuvvetlerin oranı yüzeylerin oranına eşittir. Her iki pistonun aldığı S1 ve S2 yolları yüzeyler ile ters orantılıdır.

## Slide 12
Hidrolik Sistemlerin Uygulama Alanları
► Plastik enjeksiyon makinaları ► Presler ► Ekskavatörler ve vinçler ► Otomotiv endüstrisi ► Uçak endüstrisi olarak kategorize edilebilir

## Slide 13
Hidrolik Sistemlerin Avantajları: ► Yüke göre hız değişimi ve çok yüksek oranlarda hız kontrolü mümkündür. ► Enerji depolanması kolaydır. ► Hidrolik elemanlar çalışırken yağlanmış olurlar. ► Sistemlerde güç/ağırlık oranı çok yüksektir. Büyük güçler küçük sistemlerle üretilebilirler. ► Hidrolik enerjinin kontrolü ve denetimi kolaydır. ► Sistem beklenmedik bir yükle karşılaşırsa durur, bu aşırı yük ortadan kalktığı zaman normal çalışmasına devam eder. Hidrolik Sistemlerin Dezavantajları: ► Yüksek basınçlı akışkan nedeniyle kaza ve yangın tehlikesi (7 bar basınçta sistemde iyi monte edilmemiş bir kör tıpanın fırlamasıyla can kaybı yaşandığını bilmekteyiz.) ► Sistemin kirliliğe karşı hassas olması ► Hidrolik devrede kullanılan bazı hassas elemanlar yüksek ısıya karşı duyarlıdır.

## Slide 14
Mekanik enerji, pompa yardımı ile hidrolik enerjiye dönüştürülür. Bu yazımızda hidrolik pompanın ne olduğunu, hidrolik pompa çeşitlerini ve pompa seçerken dikkat etmemiz gereken kriterleri sizler için inceledik.

## Slide 15
Bir hidrolik sistemin en önemli elemanı hidrolik pompalardır. Pompaların işlevi, hidrolik yağı sisteme basarak mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye çevirmektir. Bir nevi hidrolik yağın yerinin değiştirilmesi prensibi denilebilir. Pompalar yardımıyla akışkana enerji yüklenir.
İlk olarak emiş hattından yağ çekilir ve sonra hacimsel bir küçülme sonucu hidrolik yağı basınç hattına basarlar. Pompa seçimi yaparken çalışma basıncına ve akışkan debisine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde pompanın sisteme yeterli debide akışkanı basamadığı ve basıncın da yeterli olmadığı durumlarda sistemde istenen fonksiyonları yerine getirmek mümkün olmayacaktır.

## Slide 16
Bir hidrolik devrede hidrolik pompanın gösterimi

## Slide 17
Hidrolik sistemde kullanılan yağın viskozitesi pompanın çalışma şekline uygun seçilmemiş ise bu pompanın verimine olumsuz etki eder ve emişini zorlaştırır. Pompadaki sürtünme kayıpları mekanik verim kategorisinde yer almaktadır. Örneğin pompanın mekanik verimi % 94 olarak ifade edildiğinde pompanın giriş gücünün % 6'sının iç sürtünmeler nedeniyle kaybedildiği anlaşılır. Pompanın hacimsel verimi ise iç kaçaklar ve sızıntılar ile tanımlanır. Pompanın Toplam Verimi = Mekanik Verim × Hacimsel Verim

## Slide 18
Pompanın toplam verimini belirlerken pompanın tipi de etkili olmakla beraber, çalışma koşulları büyük önem taşımaktadır. Uygulamada pompa performansı akışkanın viskozitesi, yoğunluğu, sıcaklık ve emiş koşulları gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra öyle iki faktör vardır ki bunlar performans etkisinde en önemli paya sahiptir. Bunlar tahrik mili hızı ve çalışma basıncıdır.
Örnek bir hidrolik pompanın kesit görüntüsü

## Slide 19
Hidrolik Pompa Çeşitleri
Hidrolik pompalar 3 ana tipte imal edilirler; Dişli pompalar ►İçten dişli pompalar ►Dıştan dişli pompalar Dişli Pompaların Avantajları İmalatı kolay ve ucuzdur. Dişli Pompaların Dezavantajları Sesli çalışır. Yüksek basınçlara çıkılamaz. Arızalandığında tamiri mümkündür değildir. Kısa ömürlü Sabit deplasmanlı Debi – basınç kontrolü yok. Verimleri düşüktür. Pompanın aşınmasıyla verim hızla düşer.

## Slide 20
Paletli pompalar ►Sabit deplasmanlı ►Değişken deplasmanlı ►Çift kademeli tandem Paletli Pompaların Avantajları Sessiz çalışır Verim yüksektir Yenilenmesi çok basit ve ekonomiktir Bakımları pompa yerinden
sökülmeden çok kısa sürede yapılabilir Paletli Pompaların Dezavantajları Dişli pompalara göre daha pahalıdırlar Yüksek basınçta (300 barın üzerinde ) çalışmaz

## Slide 21
Pistonlu pompalar ►Radyal ►Eksenel Pistonlu Pompalar 300 – 400 bar aralığında kullanılabilen, yüksek verimli yüksek basınç pompalarıdır. Mobil ve endüstriyel hidrolikte birçok kritik uygulamada tercih edilirler.