## Slide 1: Seralar
Sera: Seralar, bitkilerin yetişmesine daha eleverişli şartların sağlanması amacı ile çevre şartlarının kısmen veya tamamen kontrol edilebildiği cam, plastik, fiberglas (polikarbon) gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapı elemanlarıdır.

## Slide 2: Seralarda düzenleme
Sulama
Isıtma
Soğutma
Havalandırma
Nemlendirme (sisleme)
Gölgeleme
İlaçlama
Gübreleme

## Slide 3: Örtü malzemesine göre
Cam seralar
Naylan (polietilen örtülü) seralar
Polikarbon seralar

## Slide 4: Cam sera

## Slide 5: Naylon (polietilen) sera

## Slide 6: Polikarbon sera

## Slide 7: Polikarbon levhalar
Işık geçirgenliği cama yakın, ısıya, kimyasal maddelere, çizilmeye, darbeye dayanıklığı yüksek, gıdaya uygun, şeffaf plastik malzemedir.
mükemmel ısı izolasyonu vardır
Sıcak ve soğuk bükme gibi kolay şekil verebilme özelliğindedir
Polikarbon Levhalar, kırılmaya karşı dirençlidir
Tabiat şartlarına karşı çok yüksek dayanıklıdır
Işık geçirgenliği %90′a yakındır
-40, + 115°C sıcaklıklar arasında kullanılabilir
İşlenebilme, depolama, kullanım ve montajıkolaydır
Ses izolasyonu vardır. Ses bariyeri olarak da kullanılır.
Polikarbonat Levhaların, yüzeyinde su tutmama özelliği vardır

## Slide 8: Polikarbon levhalar
Seralarda şeffaf olanları kullanılır
Kalınlıkları 4, 6, 8, 12, 16 mm olabilir
Tek katlı veya çok katlı olabilir
Bir yüzeyi ultraviyole dayanıklıdır
Her iki yüzeyi de jelatin kaplıdır

## Slide 9: Polikarbon bağlantı elemanları

## Slide 10: Bağlantı çıtası & kenarlık (plastik), bant

## Slide 11: Polikarbon sera

## Slide 12: Yüksekliğine göre
Alçak çatılı seralar: Yöre, soğuk ve rüzgarlı veya serada yetiştirilecek bitkiler kısa boylu iseler, buralara alçak çatılı seralar kullanılır (oluk altı yüksekliği <2.5 m)
Yüksek çatılı seralar: Yöre, nispeten sıcak ise veya serada yetiştirilecek bitkiler uzun boylu iseler, buralara yüksek çatılı seralar kullanılır (oluk altı yüksekliği >2.5 m)

## Slide 13: Yüksek çatılı sera

## Slide 14: Alçak çatılı sera

## Slide 15: Çatı şekline göre
Tünel seralar
Gotik seralar
Beşik çatılı seralar

## Slide 16: Tünel sera

## Slide 17: Gotik sera

## Slide 18: Gotik sera

## Slide 19: Beşik çatılı sera (eğim 26-32°, %58-71)

## Slide 20: Havalandırma şekline göre
Üstten havalandırmalı (tek ve çift pencereli/kelebekli)
Yandan havalandırmalı (tek/çift)
Ön ve arka cepheden havalandırmalı
  Manuel havalandırmalı (sarma redüktör)
  Elektrikli (sarma redüktör)
  Otomasyon kontrollü (elektrikli redüktör, sıcaklık/nem/rüzgar…)

## Slide 21: Üstten havalandırma (çift kelebek)

## Slide 22: Üstten çift havalandırma (elektrikli redüktör)

## Slide 23: Üstten tek havalandırma

## Slide 24: Elektrik motorlu redüktör

## Slide 25: Pencere kramiyer dişlisi, yatağı

## Slide 26: Üsten havalandırma (manuel redüktör)

## Slide 27: Yan havalandırma (manuel)

## Slide 28: Yan havalandırma (elektrikli)

## Slide 29: Ön & arka cepheden havalandırma

## Slide 30: Sera havalandırma fanı (cephe)

## Slide 31: Sera içi havalandırma fanları

## Slide 33: Kullanılan malzemeye göre
Ahşap
Çelik (galvanizli boru, profil veya karma)
Alüminyum
PVC…

## Slide 34: Plastik boru (PPR & PPRC)

## Slide 35: Sera ısıtma

## Slide 36: Sera soğutma (fan ped)

## Slide 37: Sera soğutma & nemlendirme (sisleme)
Alçak basınç sisleme (3-6 bar, şebeke basıncı)
Yüksek basınç sisleme (>70 bar)

## Slide 38: Sisleme

## Slide 39: Düşük basınç sisleme başlığı

## Slide 40: Yüksek basınç sisleme

## Slide 41: Yüksek basınç sisleme
Yüksek basınç sisleme sistemleri suyu mikron büyüklüğünde (5-15) zerrelere parçalar ve uygulanan ortamda sis oluşturur
Bu yöntemle oluşturulan zerreler o kadar küçüktür ki çökelmeyip havada askıda durduğu gibi, ortamın nemine bağlı olarak kısa sürede de buharlaşır
Düşük basınç sislemeden farklı olarak ortalama büyüklüğü 5-15 mikron olan daha küçük zerreler oluşması aynı miktarda su kullanımıyla daha fazla parçacık yüzey alanı sağlar
Bu etki uygulamada daha hızlı ısı aktarımı, verimli soğutma ve nemlendirme sağladığı gibi koku giderimi ve tozlanmayı önleme uygulamalarında da yüksek verimlilik sağlar…

## Slide 42: Yüksek basınç sisleme
Seralarda sıcaklık ve nem kontrolu
Seralarda 15-20oC kadar soğutma işlemi yapılabilmektedir
Bitkilerin daha hızlı köklenmesini ve daha hızlı büyümesini sağlar
Bitkilerin su kaybını azaltır

## Slide 43: Yüksek basınç sisleme…
Fanlı sistemler ve ısıtıcılı sistemler ile entegre edilebilir
Donma noktasını 4°C kadar aşağı çeker
Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamada kullanılabilir
Ortamda istenen alt ve üst nem/sıcaklık değerlerine göre çalışma/durma
Manuel çalıştırma/durdurma
Uzaktan kumanda edilebilir

## Slide 44: Sera gölgeleme
Sera içi üst perde (tül)
Sera yan perde (tül)

## Slide 45: Gölge örtüsü (file & tül)
Işık geçirgenliğine göre sınıflandırılır
Işık geçirgenliği %10-%90 arasında olabilir
Genel olarak güneş ışınlarını gölgeleme oranına göre sınıflandırılır (%40’lık: ışığı %40 tutan, %60 geçiren)
Ultraviyole katkılı olarak üretilir

## Slide 46: Gölge bezi/filesi

## Slide 47: Sera gölgeleme?
Sera üstü gölgeleme (yeşil file)
Sera üstü gölgeleme (siyah file)

## Slide 48: Sera gölgeleme (etkili)

## Slide 49: Sera gölgeleme (gölge tozu)

## Slide 50: Sera gölgeleme (toz & sıvı)